Köln, 21. August 2018

Schwingungsfreie Zerspanung

Die Hommel Unverzagt präsentiert die Dreh-/Fräszentren-Baureihe Nakamura-Tome WT für die schwingungsfreie Zerspanung komplexer Futter- oder Stangenteile.

Jeder Fertigungsbetrieb setzt sich Tag für Tag mit der entscheidenden Frage auseinander – Wie können die Stückkosten möglichst gering gehalten werden, um den Ertrag und die Wirtschaftlichkeit dauerhaft zu erhöhen? Der japanische Werkzeugmaschinenhersteller Nakamura-Tome hat sich dieser Problemstellung bereits früh angenommen und entwickelt seitdem hochwertige Dreh-/Fräszentren mit bis zu 12 Achsen für die Komplettbearbeitung aufwändiger Werkstücke. Mehr als 2.500 erfolgreich installierte Maschinen in Deutschland verdeutlichen einmal mehr die hohe Qualität und Langzeitpräzision der Nakamura Maschinen sowie die Zufriedenheit der Hommel Unverzagt Kunden. Zu den meistverkauften Baureihen zählt die äußerst schnelle und wirtschaftliche WT-Baureihe.

In der WT-Baureihe bietet Nakamura vier Maschinenmodelle an. Das kleinste Modell, WT-100 verfügt über einen Stangendurchlass von 42 mm und ist mit einem 7,1 kW Fräsantrieb mit einem Drehmoment von 16 Nm und einer maximalen Spindeldrehzahl von 6.000 min-1 ausgestattet. Beim größten Modell, WT-300 steht sogar ein Stangendurchlass von 100 mm sowie ein 5,5 kW Fräsantrieb mit 39 Nm und 3.600 min-1 zur Verfügung. Natürlich können mit diesen Dreh-/Fräszentren ebenfalls Futterteile bearbeitet werden. So können beispielsweise mit der WT-300 Futterteile bis zu einem maximalen Durchmesser von 230 mm und einer Länge von 850 mm bearbeitet werden.

Ausgestattet mit zwei Revolvern, zwei Arbeitsspindeln und bis zu acht Achsen lassen sich mit diesen Dreh-/Fräszentren problemlos Bohrungen, Gewinde, Anfräsungen und Fräskonturen setzen und somit komplexe Werkstücke profitabel in einer Aufspannung fertigen. Die zwei eingesetzten Revolver bieten 48 Stationen für die Aufnahme von bis zu 80 Drehwerkzeugen sowie 24 Stationen für rotierende Werkzeuge und können entweder einzeln oder zusammen drehen, bohren und fräsen. Somit können bis zu 2 Zerspanungswerkzeuge gleichzeitig eingesetzt werden. Ein leistungsstarker Fräsantrieb mit bis zu 39 Nm Drehmoment bei 5,5 kW beschleunigt das eingesetzte Werkzeug auf bis zu 3.600 min-1. Flachführungen in allen Achsen sorgen für eine schwingungsfreie Zerspanung.

Als Steuerungseinheit bieten die Dreh-/Fräszentren der WT-Baureihe die vielseitige und bedienerfreundliche Fanuc-Steuerung 31i-B mit einem optional erhältlichen intelligenten Handrad für das manuelle gleichzeitige Verfahren aller Achsen. Die Modelle WT-250II und WT-300 bieten zusätzlich die Möglichkeit des Abwälzfräsens bis Modul 2,0. Bei der Fertigung von Gerad- und Keilwellen-Verzahnungen überzeugen die Maschinen mit Toleranzklassen ab IT-8.

Somit bietet Nakamura-Tome mit seiner WT-Baureihe hochgenaue und äußerst stabile Dreh-/Fräszentren für die profitable Komplettbearbeitung. Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie die Maschinen der WT-Baureihe live auf der AMB 2018 (Halle 4 – Stand B11).

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.hommel-gruppe.de

401 Wörter, 3.071 Zeichen

Boilerplate Hommel Gruppe:

Die Hommel Gruppe, mit Hauptsitz in Köln, wurde im Jahr 1876 gegründet und ist heute die größte Beratungs-, Vertriebs- und Servicegesellschaft für Werkzeug- und Kreuzschleifmaschinen in Deutschland. Mit technologischem Know-how und der Erfahrung von rund 370 Mitarbeitern übernimmt die Hommel Gruppe den Neumaschinenvertrieb für die Hersteller Okuma, Sunnen, Nakamura-Tome, Quaser und Chevalier. Maßgeschneiderte vollumfassende Dienstleistungen rund um die CNC-Werkzeugmaschine, hochwertige Gebrauchtmaschinen, komplexe Fertigungssysteme und Automationslösungen sowie ein Präzisionswerkzeugservice und der Sonderwerkzeugbau runden das Portfolio ab. Aktuell betreut die Hommel Gruppe mehr als 20.000 Maschinen mit passgenauen und profitablen Lösungen für die wirtschaftliche Zerspanung.

Bilder zur Presseinformation:

| Bild 1 |  | Zu den meistverkauften Baureihen zählt die äußerst schnelle und wirtschaftliche WT-Baureihe. Bild: Hommel Gruppe |
| --- | --- | --- |

Sie wünschen weitere Fotos für eine Veröffentlichung? Dann sprechen Sie uns gerne an und wir übersenden Ihnen weiteres Bildmaterial.

Ansprechpartner: Andreas Dziura, Telefon: 0221 5989-191, adziura@hommel-gruppe.de

Darüber hinaus finden Sie unsere Presseinformationen und Fotos unter www.hommel-gruppe.de/presseportal/geschuetztes-presseportal/ 
(Zugang nur mit Registrierung möglich)

# Text boxes

Hommel GmbH

Donatusstraße 24

50767 Köln

Deutschland

Kontakt

Sibylle Ebert

Telefon: 0221 5989-147

sebert@hommel-gruppe.de

Andreas Dziura

Telefon: 0221 5989-191

adziura@hommel-gruppe.de

www.hommel-gruppe.de